RETE DI MONITORAGGIO OMTeA

Instruzioni Virtual Weather Station

Benvenuti nella rete di monitoraggio dell’Osservatorio Meteorologico Teramano e dell’Adriatico.

In questo foglio troverete le istruzioni necessarie per inserire i dati della propria stazione sulla nostra rete.

Si consiglia l’utilizzo di queste indicazioni ad un utente con buone conoscenze del software Virtual Weather Station. Se vengono riscontrati errori o volete inviare suggerimenti, ci sarebbe gradita una vostra mail e provvederemo a migliorare queste istruzioni.

Sono richieste alcune procedure semplici che vengono riportate qui di seguito:

II - Procedura per chi utilizza il software Virtual Weather Station – Versioni 10 e 12

1 – Prelevare il file .htx presente sul sito o nel link in cima alla pagina ed inserirlo nella cartella di Virtual Wheather Station dove sono già presenti gli altri file .htx di default (..\VWS\template)

2 – Nel programma avviato Virtual Weather Station scegliere sulla barra in alto Internet e poi Weather Web Site Builder. Si aprirà una tabella per l’invio dei dati via ftp

3 – Web page template: scegliere il file che vi è stato inviato

4 - Server location: dentro Browse cliccare su login e settare i dati per entrare nelle cartelle del vostro sito; una volta connesso, scegliere la cartella dove inviare i dati (è verosimile sia la stessa dove vengono inviati gli altri)

5 – Update schedule: cliccare sul calendario e aprire la scheda per i tempi di invio dei dati; settare la procedura che invia ogni 15 minuti (anche meno se volete, max 30 min)

6 – Cliccare su Procede; il file è pronto per l’invio

II - Procedura per chi utilizza il software Virtual Weather Station – Versione 13

1 – Prelevare il file .htx presente sul sito o nel link in cima alla pagina ed inserirlo nella cartella di Virtual Wheather Station ..\VWS\root

2 – Nel programma avviato Virtual Weather Station scegliere sulla barra in alto Internet e poi HTML Settings. Si aprirà una tabella per l’inserimento del file nella cartella principale del programma

3 – Nella parte “Template” cliccare su Browse e andare a pescare il file VWSdatifast.htx nella cartella root (es: .. \vws\root\VWSdatifast.htx)
4 – Nella parte “HTML File Name” cliccare su Browse e nominare il file VWSdatifast.htm (fare attenzione di inserirlo nella cartella generale ..\vws\ come da esempio: ..\vws\VWSdatifast.htm)
5 – Settare “Update Timer” a 5 minuti e cliccare su Update e successivamente su Close

6 – Nella barra in alto del programma scegliere Internet e poi FTP Upload File
7 - Nella parte “From Location(Local Drive)” cliccare su Browse e andare a pescare il file VWSdatifast.htm nella cartella principale di vws (es: .. \vws\VWSdatifast.htm)
8 – Nella parte “To Location (Server)” cliccare su Browse, poi cliccare su login e settare i dati per entrare nelle cartelle del vostro sito; una volta connesso, scegliere la cartella dove inviare i dati (è verosimile sia la stessa dove vengono inviati gli altri)

9 – Nella iconcina “Schedule”: cliccare sul calendario e aprire la scheda per i tempi di invio dei dati; settare la procedura (Interval) che invia il dato ogni 15 minuti (anche meno è meglio, max 30 min) . Chiudere la finestra

6 – Cliccare su Upload Now e poi su Close; il file è pronto per l’invio

Una volta individuato nelle cartelle del vostro sito l’indirizzo a cui è stato inviato il file, comunicatelo per intero a info@meteoteramo.it:

Esempio: l’indirizzo per intero di due pagine che vengono spedite in una cartella del sito sono

http://www.miosito.it/datimeteo/VWSdatifast.htm

Non appena ricevuti il link procederemo all’inserimento nella rete della stazione. Se avete avuto problemi vi contatteremo telefonicamente per aiutarvi.

L’OMTeA non si assume alcuna responsabilità per eventuali procedure commesse in modo errato che potrebbero comportare problemi ai dati precedentemente inviati.

Sperando che i dati vengano in seguito inviati con regolarità, vi ringraziamo per la collaborazione.

Distinti Saluti

OMTeA - Osservatorio Meteorologico Teramano e dell’Adriatico

MeteoTeramo.it – MeteoAdriatico.it – OsservatorioMeteo.it